## Slide 1: MEIOS DE TRANMISSÃO
Nathália Gabriele Venega Siqueira

## Slide 2: Tópicos: 01 04 02 05 03 06
Cabo coaxial
Fibra óptica
Cabo par trançado
RFID
NFC
Bluetooth

## Slide 3: Tópicos: 07 08
Wi-fi
Telefonia celular

## Slide 4: Cabo coaxial 01

## Slide 5: Cabo coaxial
Cabo coaxial é uma espécie de cabo condutor usado para a transmissão de sinais.
Ele recebe tal nome por ser constituído de várias camadas concêntricas de condutores e isolantes.
O cabo coaxial é basicamente formado por um fio de cobre condutor revestido por um material isolante, e ainda rodeado por uma blindagem.

## Slide 6: Vantagens e desvantagens:
VANTAGENS | DESVANTAGENS
Muito durável | Perda de sinal de longa distância
Melhor em distâncias curtas | Fuga de sinal na saída

## Slide 7: Fibra óptica 02

## Slide 8: Fibra óptica:
Transmissão de dados: As fibras ópticas podem ser usadas para transmitir dados de internet, telefone, televisão, redes, rádio etc.
Obtenção de imagens: As fibras ópticas podem ser usadas para obter imagens de lugares de difícil acesso, uma vez que a luz pode ser refletida em seu interior por grandes distâncias.
Sensores: Por meio das fibras ópticas, é possível construir uma grande variedade de sensores capazes de variações sensíveis de temperatura, pequenas deformações em sólidos, frequências de luz, polarização da luz etc."
As fibras ópticas são filamentos transparentes capazes de refletir a luz por diversas vezes em seu interior.
*Confira alguns dos principais usos das fibras ópticas:

## Slide 9: Vantagens e desvantagens:
VANTAGENS | DESVANTAGENS
Velocidade de transmissão: A maior parte dos cabos de fibra óptica usados no mundo é capaz de transmitir 40 Gbit/s (Gigabits por segundo – 109 bits/s), entretanto, atualmente existem tecnologias que são capazes de transferir até 1 Pbit/s (Petabit por segundo – 1015 bits/s). | Distâncias: Apesar de absorverem pouca luz, os cabos de fibra óptica que cobrem grandes distâncias, como aqueles que são submarinos, precisam de muitos repetidores de sinais para reforçar as perdas da intensidade da luz.
Custo: Os cabos de fibra óptica são mais baratos que os cabos condutores de cobre. | Fragilidade: Os cabos de fibra óptica são sensíveis e podem se romper mais facilmente que os cabos de cobre, além disso, não são tão maleáveis quanto cabos metálicos.
Espaço: Em razão da sua taxa de transferência de dados, os cabos de fibra óptica ocupam espaços muito menores do que os cabos convencionais. | Aplicação: Os cabos de fibra óptica são subterrâneos ou sempre conectados ao chão.

## Slide 10: Cabo par trançado 03

## Slide 11: Cabo par trançado:
O cabo de par trançado é uma das formas mais populares de meio de transmissão utilizado para a comunicação de dados e telefonia. Devido à sua simplicidade, eficiência e baixo custo, ele se tornou uma opção padrão para muitas aplicações de rede, especialmente em ambientes de escritório e residenciais.
Como o próprio nome sugere, este tipo de cabo é composto por pares de fios que são trançados juntos. O trançamento serve para reduzir a interferência eletromagnética de fontes externas, pois as interferências que afetam um dos fios tendem a afetar o outro de maneira oposta, cancelando assim o efeito da interferência.
Par Simples: Consiste em dois fios isolados trançados juntos.
Categorias: Existem várias categorias de cabo de par trançado, cada uma com especificações distintas. As mais comuns são Cat5, Cat5e, Cat6 e Cat7, sendo que cada categoria suporta diferentes taxas de transmissão e distâncias.

## Slide 12: Vantagens e desvantagens:
VANTAGENS | DESVANTAGENS
Baixo custo, facilidade de instalação e versatilidade | Susceptibilidade a interferências em ambientes com muitos equipamentos eletrônicos e uma distância máxima de transmissão mais curta em comparação com outras soluções, como a fibra óptica.
Susceptibilidade: sensibilidade, vulnerabilidade, fragilidade, fraqueza
Em resumo, o cabo de par trançado é uma solução confiável e econômica para muitas aplicações de rede, mas é importante entender suas características e limitações para garantir uma implementação bem-sucedida.

## Slide 13: RFID 04

## Slide 14: RFID
RFID é um meio de identificação de maneira automática através de sinais de rádio. Sendo assim, toda a comunicação por meio deste tipo de tecnologia se dá pela troca de informações entre as etiquetas RFID e também através de uma base de transmissão.
Por sua vez, todo o seu funcionamento prático acontece quando um sinal de rádio é mandado pela base de transmissão para um microship. Vale ressaltar que este microship tem algumas informações que são gravadas antes do recebimento do sinal.

## Slide 15: Vantagens e desvantagens:
VANTAGENS | DESVANTAGENS
Rastreamento de itens em tempo real; | Custo elevado;
Maior confiabilidade; | Interferência por metais;
Capacidade de armazenamento. | Variações no alcance das antenas;

## Slide 16: NFC 05

## Slide 17: NFC:
A tecnologia NFC utiliza um campo de proximidade para transmitir dados entre dispositivos, geralmente um leitor e um dispositivo móvel. Esse campo é gerado pela antena do leitor e pode variar de alguns centímetros a alguns metros de distância. O dispositivo móvel deve estar equipado com um chip NFC para poder se comunicar com o leitor.
Para realizar uma transação NFC, o dispositivo móvel é aproximar do leitor e os dispositivos criam um canal de comunicação seguro para transmitir informações, como dados de cartão de crédito ou informações de identificação. A transmissão pode ser realizada sem fios ou por contato, dependendo do leitor e do dispositivo móvel.

## Slide 18: Vantagens e desvantagens:
VANTAGENS | DESVANTAGENS
Facilidade de Uso: A tecnologia NFC é intuitiva e fácil de usar. Basta tocar um dispositivo habilitado com NFC em uma Tag para iniciar uma interação. | Alcance Limitado: A tecnologia NFC tem um alcance muito curto, geralmente entre 1 e 4 centímetros. Isso significa que os dispositivos precisam estar muito próximos para estabelecer uma conexão.
Não Requer Energia Externa: As Tags NFC são passivas, o que significa que não precisam de uma fonte de energia externa para funcionar. Elas são alimentadas pela energia do dispositivo leitor. | Custo: Em alguns casos, as Tags NFC podem ser mais caras do que outras opções de etiquetas ou tags.
Ampla Compatibilidade: A maioria dos smartphones modernos possui suporte para NFC, o que significa que a tecnologia é amplamente acessível. | Necessidade de Hardware Compatível: Para interagir com Tags NFC, é necessário ter um dispositivo habilitado com NFC.

## Slide 19: Bluetooth 06

## Slide 20: Bluetooth
Os dispositivos Bluetooth operam na faixa de frequência de rádio ISM de 2,4 GHz.
Quando dois dispositivos desejam se comunicar, eles estabelecem uma conexão ponto a ponto ou “emparelhamento”. Uma vez emparelhados, a transferência de dados pode ocorrer.
Vale ressaltar que a conexão é segura, e ambos os dispositivos precisam aceitar o emparelhamento antes da transmissão.

## Slide 21: Vantagens e desvantagens:
VANTAGENS | DESVANTAGENS
Conveniência: Elimina a necessidade de cabos, permitindo uma conexão prática e rápida entre dispositivos. | Alcance: A tecnologia Bluetooth é projetada para curtos alcances, geralmente até 100 metros em sua versão mais avançada. Entretanto, na maioria dos dispositivos domésticos, esse alcance é frequentemente menor, chegando a apenas 10 metros.
Padronização: A tecnologia é universal, permitindo a conexão entre dispositivos de diferentes fabricantes. | Velocidade de Transferência: A velocidade de transmissão de dados do Bluetooth pode ser menor se comparada a outras tecnologias sem fio, como o Wi-Fi.
Mobilidade: Facilita a conexão entre dispositivos em movimento ou em ambientes diferentes. | Segurança: Embora as conexões Bluetooth modernas tenham várias camadas de segurança, elas não são imunes a tentativas de invasão. Portanto, é crucial manter os dispositivos atualizados com as últimas versões de segurança.

## Slide 22: Wi-fi 07

## Slide 23: Wi-fi
Além de fornecer internet, o Wi-Fi é uma tecnologia de transmissão de dados e pode servir para criar uma rede doméstica ou corporativa para compartilhamento de arquivos, transmissão de vídeo, espelhamento de tela e outras atividades que utilizam o protocolo IP.
O Wi-Fi é uma tecnologia de transmissão de dados baseado em ondas de rádio, nas frequências de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. A tecnologia utiliza o padrão IEEE 802.11 e permite a utilização de internet e transmissão de arquivos sem fio.
Para ter uma rede Wi-Fi, é necessário ter um roteador Wi-Fi. Esse equipamento se conecta ao modem da operadora de internet via um cabo de rede e é responsável por dividir a conexão com outros dispositivos, que podem se conectar ao roteador via Wi-Fi ou também via cabo de rede.
O Wi-Fi é uma tecnologia de rede sem fio que serve para fornecer acesso à internet para dispositivos como computadores, smartphones, tablets e smart TVs, dispensando o uso de cabo de rede.

## Slide 24: Vantagens e desvantagens:
VANTAGENS | DESVANTAGENS
Conveniência: O Wi-Fi não exige cabos para conectar o roteador a outros dispositivos. Isso traz praticidade por não exigir mão-de-obra para fazer cabeamentos e permite portabilidade de dispositivos conectados, como tablets e celulares. | Alcance de sinal: o sinal do Wi-Fi pode ser fraco dependendo do equipamento transmissor e do ambiente, prejudicando o desempenho da conexão. A tecnologia está sujeita a perda de sinal em locais com paredes, espelhos e objetos sólidos.
Compatibilidade: A tecnologia Wi-Fi é praticamente universal e pode ser encontrado em diversos tipos de dispositivos de diferentes fabricantes. | Segurança: o Wi-Fi é uma tecnologia sem fio, e por isso está mais suscetível a ataques de força bruta ou tentativas de acesso indevidas — algo mais difícil de acontecer em uma rede via cabo Ethernet.
Velocidade: As velocidades de transmissão do Wi-Fi podem ultrapassar a casa de 1 Gb/s, dependendo do dispositivo utilizado, padrão escolhido e distância até o roteador. | Consumo de energia: o Wi-Fi pode gastar mais energia em comparação com Bluetooth, ZigBee e outros padrões de redes sem fio.

## Slide 25: Redes de telefonia celular 08

## Slide 26: Redes de telefonia celular:
A rede de telefonia móvel celular é uma rede de telecomunicações projetada para o provisionamento de serviços de telefonia móvel, ou seja, para a comunicação entre uma ou mais estações móveis (telefone celular no Brasil ou telemóvel em Portugal). Historicamente, em 1990 a cidade do Rio de Janeiro é a primeira no Brasil a operar comercialmente o serviço de telefonia móvel celular.

## Slide 27: Vantagens e desvantagens:
VANTAGENS | DESVANTAGENS
Mobilidade: Você pode fazer e receber chamadas em qualquer lugar onde haja cobertura de rede. | Custo: Os planos de celular podem ser caros, especialmente para quem usa muitos dados ou faz chamadas internacionais.
Acessibilidade: A maioria das pessoas tem um celular, o que facilita a comunicação em larga escala. | Dependência: Muitas pessoas ficam muito dependentes dos seus celulares, o que pode prejudicar interações sociais pessoais.
Funcionalidades: Além das chamadas, os celulares oferecem recursos como mensagens de texto, internet, câmeras, aplicativos, entre outros. | Privacidade: Com a constante conexão, a privacidade pode ser comprometida, especialmente com questões de rastreamento e vazamento de dados.

## Slide 28: Fontes:
https://www.oficinadanet.com.br/post/10155-o-que-e-cabo-coaxial
https://pt.kbs-connector.com/info/advantages-and-disadvantages-of-coaxial-cable-66933087.html
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/fibra-optica.htm
https://www.electricity-magnetism.org/pt-br/cabo-de-par-trancado/
https://investorcp.com/gestao-ativo-imobilizado/tecnologia-rfid/
https://viaexpressa.com/as-principais-vantagens-e-desvantagens-do-rfid/
https://www.autentify.com.br/tecnologia/tecnologia-nfc-o-que-e-e-como-funciona-a-tecnologia-de-comunicacao-por-campo-de-proximidade/#:~:text=Tecnologia%20NFC%3A%20vantagens%20e%20desvantagens&text=Uma%20delas%20%C3%A9%20a%20curta,se%20n%C3%A3o%20for%20utilizada%20corretamente.
https://www.oficinadanet.com.br/tecnologia/49622-tags-nfc-o-que-sao-como-funcionam
https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-wi-fi-como-funciona/
https://www.electricity-magnetism.org/pt-br/dispositivos-bluetooth/

## Slide 29: Obrigada pela atenção!!!